PARALELO: Circuitos conectados de tal modo que la corriente circulante se divide entre los dos.

PILAS: Generador eléctrico que transforma la energía química que posee en energía eléctrica.

PILAS EN SERIE: Se dice que dos o más pilas están unidas en serie, cuando el polo positivo de cada una de ellas está unido al polo negativo de la siguiente. Se consigue así que la diferencia  de potencial entre los polos extremos del montaje se sume obteniendo un voltaje mayor en el circuito y una intensidad eléctrica mayor cuando el circuito está cerrado.

POLOS ELÉCTRICOS: Cada uno de los extremos o bornes de un generador eléctrico y que sirven para conectar los conductores exteriores (cables) de un circuito. Hay dos: polo positivo y polo negativo.

POLO NEGATIVO: Polo del generador en el que hay menor potencial eléctrico y por el que, convencionalmente, se supone que entran las cargas eléctricas.

POLO POSITIVO: Polo del generador en el que hay mayor potencial eléctrico y por el que, convencionalmente, se supone que salen las cargas eléctricas.

POTENCIA: Trabajo producido por unidad de tiempo.

PROTÓN: Partícula que entra en la composición de los núcleos atómicos, con carga eléctrica positiva.

PULSADOR: Botón, que al ser pulsado, pone en funcionamiento un aparato eléctrico.